信息自动化分公司物流系统开发

采购技术规格书

甲方：酒钢集团信息自动化分公司

乙方：

2024年  月  日

第一章    技术总体要求

酒钢集团信息自动化分公司（以下称甲方）与XXX公司（以下称乙方）就甲方关于物流系统开发采购项目经双方协商，达成如下技术规格书：

本技术协议作为乙方提供技术硬件设备的附件，与采购合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.1 本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

1.2 对于可能存在的潜在系统错误，乙方提供终身免费修改升级服务。

1.3 甲方负责向乙方提供便利技术服务支持条件。

1.4 甲方有义务及时有效解决任何影响乙方维护目标实现的非乙方维护范围内的相关问题。

1.5 甲方负责提供问题来源、现象和必要的测试。

1.6 甲方有权在乙方发生违约的情况下进行扣罚。

1.7本项目需要采购的服务技术要求参见“设备采购详细参数”章节。

1.8 本次服务的工期要求：2024年4月30日前完成交货。

第二章    设备采购详细参数

## 2.1设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 服务方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工控机 | 4 | 套 | 硬件设备 |
| 2 | PDA | 2 | 台 | 硬件设备 |
| 3 | LED显示屏 | 2 | 块 | 硬件设备 |
| 4 | 广告牌 | 120 | 块 | 硬件设备 |
| 5 | 串口通讯服务器 | 1 | 台 | 硬件设备 |
| 6 | 5类屏蔽双绞线 | 1 | 箱 | 辅材 |
| 7 | PLC数据采集通讯库(HslCommunication)企业版授权 | 1 | 套 | 软件授权 |
| 8 | RFID无源磁卡 | 200 | 张 | 硬件设备 |
| 9 | RFID写卡器 | 1 | 台 | 硬件设备 |
| 10 | FID读卡器(带1个天线) | 1 | 台 | 硬件设备 |

## 2.2.设备详细参数

| 工控机参数 | 内存 | 16GB及以上 |
| --- | --- | --- |
|  | 硬盘 | 512固态+1T机械 |
|  | 显示屏 | 21.5寸液晶屏 |
|  | 键鼠套装 | 有线 |
|  | CPU | I7-6700以上 |
|  | 操作系统 | WIN11专业版 |

| PDA参数 | 处理器 | 八核 2.0GHz |
| --- | --- | --- |
|  | 操作系统 | Android 9.0以上 |
|  | RAM/ROM | 4+64GB |
|  | 显示屏 | 5英寸(1280*720) |
|  | 键盘 | 触摸按键 |
|  | WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
|  | 扫描功能 | 条形码、二维码 |
|  | 无线广域网 | 4G全网通 |
|  | Camera | 500万/1300万 |
|  | 电池容量 | 5000mAh |
|  | IP及跌落等级 | IP67/1.5m |

| LED显示屏参数 | 控制器 | 适配各种规格的单色，双基色LED显示屏，带语音功能，包含边框、电源线及辅材。 |
| --- | --- | --- |
|  | 通讯接口 | 100M以太网 |
|  | 二次开发 | 支持C#、Java、Python，可通过SDK发送节目及语音 |
|  | 尺寸 | 150cm*100cm |
|  | 点间距 | 8mm |
|  | 颜色 | 单色，红色 |

| 广告牌参数 | 尺寸 | 100cm*50cm |
| --- | --- | --- |
|  | 立杆 | 高120cm，内加镀锌管 |
|  | 材质 | 不锈钢 |

| 串口通讯服务器参数 | 串口数 | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | 串口类型 | RS232/RS485 |
|  | 网口 | 1LAN |
|  | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
|  | TCP/UDP/HTTP | 支持 |
|  | Modbus RTU/TCP互转 | 支持 |

| 超5类屏蔽双绞线参数 | 长度 | 305m |
| --- | --- | --- |

| PLC数据采集通讯库(HslCommunication)企业版授权参数 | 激活次数 | 不限制激活次数，电脑数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 时间限制 | 无时间限制 |
|  | 开放源码 | 开放C#,Java,Python所有源代码 |
|  | Demo源代码 | 开放C#、Java、PythonDem、安卓手机源代码 |

| RFID读卡器(带1个天线)参数 | 工作频率 | 902MHz-928MHz |
| --- | --- | --- |
|  | 输出功率 | 19dBm – 30dBm可以调节 |
|  | 外形尺寸 | 405mm×405mm×35mm |
|  | 通讯接口方式 | RS232、韦根26/34 |
|  | 读操作距离 | < 10米 |
|  | 写操作距离 | < 6米 |

| RFID写卡器参数 | 工作频率 | 902MHz-928MHz |
| --- | --- | --- |
|  | 通讯接口方式 | USB |
|  | 外形尺寸 | 140mm×100mm×30mm |
|  | 天线数量 | 内置圆极化天线 |
|  | 读操作距离 | <0.5米 |
|  | 识别准确率 | >99.9999% |

| RFID无源磁卡参数 | 工作频率 | 902MHz - 928MHz |
| --- | --- | --- |
|  | 协议标准 | EPC GEN2标准 |
|  | 内存容量 | 96bit/512bit |
|  | 尺寸 | 102mm×22mm×20mm |
|  | 读取距离 | 0～10米 |
|  | 写距离 | <6米 |

2.2.1.基本要求

（1）乙方提供4台工控机应满足协议中规定的参数。

（2）乙方提供2台PDA应满足协议中规定的参数。

（3）乙方提供2块LED应满足协议里的参数，并提供安装服务。

（4）乙方提供120块广告牌应满足协议里的参数。

（5）乙方提供1台串口通讯服务器应满足协议里的参数。

（6）乙方提供1箱超5类屏蔽双绞线应满足协议里的参数。

（7）乙方提供1套PLC数据采集通讯库(HslCommunication)企业版授权应满足协议里的参数。

（8）乙方提供200张RFID无源磁卡应满足协议里的参数。

（9）乙方提供1台RFID写卡器应满足协议里的参数。

（10）乙方提供1台RFID读卡器(带1个天线)应满足协议里的参数。

（11）乙方须负责配合甲方对清单里设备进行验收，确保所采购的硬件可以在东兴铝业有限公司陇西分公司智能计量系统升级改造项目中正常安装使用。

（12）乙方提供辅材、硬件技术支持及设备调试安装服务。

（13）乙方负责所采购设备的通讯接口开发以及与陇西分公司智能计量系统的系统集成，系统功能符合项目设计要求。

2.3.服务详细要求

2.3.1.乙方应于2024年5月30日前完成设备到货及全部验收。

2.3.2.乙方保证所采购硬件设备提供免费质保两年，PLC数据采集通讯库(HslCommunication)企业版提供一年技术支持。

2.3.4.乙方负责所采购设备与“陇西分公司智能计量系统”对接。

2.3.5.同一设备，在质保期内，如果因产品本身质量问题，导致无法维修则提供免费换货，质保期从项目竣工验收之日开始计算。

2.4.售后要求

2.4.1设备质量服务期内，乙方负责提供技术支持。

2.4.2乙方向甲方提供7*24小时值班电话，接到甲方设备故障报修电话后，应在30分钟内做出响应，需要双方配合处理的，甲方应配合乙方进行故障处理。

2.5.权利和义务

2.5.1甲方负责向乙方提供便利技术服务条件。

2.5.2甲方有权监督、检查乙方维护质量、工期完成及本合同履行情况。

2.5.3甲方负责提供问题的来源、现象和必要测试。

2.5.4甲方有权在质保期间的及时性及质量等方面对乙方进行评价，有权对乙方发生的违约情况进行扣罚。

2.5.5甲方有义务及时有效解决任何影响乙方维护目标实现的非乙方维护范围内的相关问题。

2.5.6甲方有义务向乙方相关人员告知相关管理制度和注意事项。

2.5.7乙方按照本协议约定保质保量完成所承包的服务内容，确保所维护系统的正常运行。

2.5.8乙方必须及时安排技术人员、高效组织系统维护工作。

2.5.9乙方须无偿进行技术支持、设备安装、设备调试、设备验收和援助配合。

## 五、其他

1.若          单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

2.本技术规格书内容经由甲乙双方于2024年 月 日 时- 时通过   方式商定。

3.甲乙双方应当就签订本技术规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

# 甲方：酒钢集团信息自动化分公司           乙方：

# 代表（签字）：                           代表（签字）：

# 年   月   日	                    年   月   日