甘肃东兴嘉宇新材料有限公司

动力机修厂2#循环水泵房循环软水质治理改造外委内容

| 外委具体原因 | 动力机修厂2#循环水泵房供铸轧、冷轧冷却循环水水质不达标，出现严重的结垢和换热器堵塞的现象，针对此问题进行现场分析发现目前循环水泵站使用的软水过滤装置失效且纤维球过滤器、自清洗过滤器功能确缺失，特申请对2#循环水泵房软水再生、自清洗过滤器、纤维球过滤器存在系统缺陷进行技改消缺。 |
| --- | --- |
| 外委业务内容 | 1.更换钠离子交换器，系统软化水产水量增大至70m3/h ； 2.软化再生工艺调整：精密过滤器→全自动钠离子交换器→成品水池 增加精密过滤器，要求过滤精度小于5μm； 4.新增过滤器配套阀门及自动控制系统，实现软水设备、浓盐设备自动运行； 5.改造融盐池及搅拌装置，拆除原有盐池，改为PE盐箱（上配下储），具备液位报警模式、缺液提醒功能、自动补水、自动停止，工艺为浓盐液箱→喷射器→自动钠离子交换器； 6.增加成品水池超声波液位计，与树脂吸附罐进水电动阀联动； 7.增加自动控制系统和相应的各类传感器、仪表，实现软水反洗、再生的自动控制。 |