耐火材料作业区挡墙2#单梁吊

维修技术协议

甲方：甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司

乙方：

时间：  年   月  日

甲方：甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司

乙方：

甲乙双方经友好协商，现就挡墙2#单梁吊维修的有关事项达成以下协议：

- 本次维修的单梁吊问题概况：

1、挡墙2#单梁吊相关参数：

吨位：5T，跨度：13.5m，

- 存在的主要问题：

两侧端梁腹板存在不同程度的变形、开裂，4套车轮磨损超标，车体总体运行存在啃轨、掉道现象。

- 本次维修的内容及要求：

- 将两侧端梁进行更换 （包含相关备件）

- 将4套车轮进行更换（包含相关备件，CD-5T 300LD ZG35，踏面110mm）

- 对更换端梁后的单梁吊总体进行调整，在现有端梁两侧加装防脱轨装置（包含相关备件），防止啃轨。

- 更新现有大车电机（YSE802-4 Ⅳ AC380V 50HZ 0.8KW 3A 1500rpm F IP54 S3 Y接 软启动 特种）

三、工期要求：

- 维修单位可根据具体的检修情况与甲方协商检修时间。原则上需要满足甲方的需求。

四、维修单位相关要求：

- 维修单位根据甲方的维修内容出具具体的维修方案，如对甲方的维修内容存在更好的更有效的维修方案，需要与甲方进行技术交流时明确提出。

- 维修单位需要有特种设备制造、维修资质。

- 本次维修服务所使用的材料备件应符合国家相关要求。

- 维修作业应符合以下相关法规要求：

| 工程建设国家标准（GB） |  | 《起重机械安全规程》 | GB6067-2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 《起重机用钢丝绳检验和报废实用规程》 | GB/T5972 |
|  |  | 《通用桥式起重机》 | GB/T14405 |
|  |  | 《起重机维修标准》 | Q/DQ060317 |
|  |  | 《起重机轨道安装公差》 | GB/T10183 |
|  |  | 《桥式起重机修理技术标准》 | DB11/T106 |
|  |  | 《起重机设计规范》 | GB/T3811-2008 |
|  |  | 《起重机试验规范和程序》 | GB5905 -2011 |
|  |  | 《起重机吊装工和指挥人员的培训》 | GB/T23721-2009 |
|  |  | 《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》 | GB50256-2014 |
|  |  | 《质量管理体系要求》 | GB/T19001-2008 |
|  |  | 《职业健康安全管理体系规范》 | GB/T2001-2001 |
|  | 9. | 《施工现场临时用电安全技术规程》 | JGJ46-2005 |
|  | 10. | 《施工高处作业安全技术规范》 | JGJ80-2016 |

五、质保要求：

维修单位提供的本次维修服务质保周期为一年，一年内需要确保所有焊缝无开裂，端梁总体无变形，无啃轨现象，相关备件未超出报废标准。

六、其他需要说明的事项：

本协议作为合同附件，与合同具有同等法律效应，协议一式三份，甲方两份，乙方一份。

甲方：甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司（公章）

代表：

乙方：                                     （公章）

代表：

日期：  年  月  日