酒钢集团宏翔能源公司2024年化工储槽及工艺管线更新

技术规格书

甲方：甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司

乙方：

甲方：甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司

乙方：

甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司（以下称甲方）与******（以下称乙方）就甲方2024年化工储槽及工艺管线更新,达成如下技术要求。该技术要求为附生效条件的合同，以主合同的生效为前提条件，若乙方不能中标，则本技术要求自动失效，双方互不承担任何责任。

- 承包范围及内容：

1.三化产硫铵系统1#2#饱和器母液循环泵出入口管道更换，入口为饱和器本体法兰至循环泵入口法兰，出口为循环泵法兰至饱和器本体。

| 1#2#饱和器母液循环泵出入口管道备件材料明细表 |
| --- |
| 规格型号 | 材质 | 长度（米） |
| 不锈钢焊接钢管630*6 | 316L | 6.4 |
| 不锈钢焊接钢管325*5 | 316L | 1.5 |
| 不锈钢焊接钢管426*5 | 316L | 16 |
| 不锈钢焊接钢管377*5 | 316L | 12 |
| 不锈钢焊接钢管273*5 | 316L | 2 |
| 不锈钢焊接钢管89*5 | 316L | 20 |
| 90°焊接弯头（S）DN600Ⅱ-6 | 316L | 3个 |
| 同心异径管DN600*400Ⅱ-6 | 316L | 3个 |
| 偏心异径管DN400*300Ⅱ-5 | 316L | 5个 |
| 90°焊接弯头（S）DN400Ⅱ-5 | 316L | 5个 |
| 等径三通DN400Ⅱ-5 | 316L | 2个 |
| 90°焊接弯头（L）DN400Ⅱ-5 | 316L | 4个 |
| 90°焊接弯头（L）DN350Ⅱ-5 | 316L | 4个 |
| 90°焊接弯头（L）DN80Ⅱ-5 | 316L | 12个 |
| 同心异径管DN400*250Ⅱ-6 | 316L | 4个 |
| 偏心异径管DN400*350Ⅱ-5 | 316L | 4个 |
| 等径三通DN400Ⅱ-5 | 316L | 2个 |
| 等径三通DN80Ⅱ-5 | 316L | 5个 |
| DN400PN16法兰 | 316L | 16个 |
| DN600PN10法兰 | 316L | 2个 |
| DN50PN16法兰 | 316L | 10个 |
| DN350PN16法兰 | 316L | 4个 |
| DN80PN16法兰 | 316L | 16个 |

本项目所有的材料、机器具及辅材均有乙方承担。

2.二化产脱硫低位槽整体更换及工艺管道配制，包含旧储槽的切割。本项目施工的储槽、管道、法兰由甲方提供，施工需要的机器具、辅材由乙方承担。

3.二化产制酸系统至三化产硫铵满流槽的稀酸输送管道进行修复（对泄漏的部位进行局部处理）10处，制酸系统钢骨架聚乙管道修复共计10处，成品酸循环泵至洗涤组合塔、成品酸槽的稀酸管道进行更换，采用内衬四氟管道，明细如下：

| 规格型号 | 材质 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| DN25*3 L=4000 带法兰 | 衬四氟管道 | 6件 |
| DN32*3 L=4000 带法兰 | 衬四氟管道 | 6件 |
| DN40*3.5 L=4000 带法兰 | 衬四氟管道 | 8件 |
| DN40*32*3.5三通 带法兰 | 衬四氟 | 6 |
| DN40*25*3.5三通 带法兰 | 衬四氟 | 6 |
| DN32*25*3三通 带法兰 | 衬四氟 | 6 |
| DN40弯头 带法兰 | 衬四氟 | 4 |
| DN32弯头 带法兰 | 衬四氟 | 6 |
| DN25弯头 带法兰 | 衬四氟 | 6 |

4.洗脱苯三台450m2板式换热器安装、工艺管道配置及原有1#2#轻苯冷凝冷却器拆除。

（1）板式换热器单台换热面积为450m2，重量约为5800kg,外形尺寸为3900*1370*600。

（2）原有1#2#轻苯冷凝冷却器单组由三台列管式换热器组成，换热面积为796m2，单组重量为26000kg。

（3）换热器底座制作并与原框架主梁打U型螺栓固定，换热器底座采用300*300H型钢制作而成。

（4）阀门操作平台制作安装。

（5）板式换热器工艺管道配置及保温。

（6）原有1#2#轻苯冷凝冷却器拆除.

(7)屋顶防水层恢复。

| 洗脱苯450m2板式换热器安装备件材料明细表 |
| --- |
| 规格型号 | 材质 | 数量 |
| 无缝钢管530*6 | Q235B | 12米 |
| 90°冲压弯头DN500*6 | Q235B | 4个 |
| 三通DN500*500*400 | Q235B | 3个 |
| 无缝钢管426*6 | Q235B | 12米 |
| 90°冲压弯头DN400*6 | Q235B | 6个 |
| 不锈钢闸阀Z41W-16R DN400 带配对法兰 | 304 | 3台 |
| DN400 PN16不锈钢法兰 | 304 | 3个 |
| 无缝钢管159*6 | Q235B | 48米 |
| 90°冲压弯头DN150*6 | Q235B | 36个 |
| 不锈钢闸阀Z41W-16R DN150 带配对法兰 | 304 | 12台 |
| 无缝钢管89*6 | Q235B | 24米 |
| 90°冲压弯头DN89*6 | Q235B | 9个 |
| 不锈钢闸阀Z41W-16R DN80 带配对法兰 | 304 | 3台 |
| H型钢HW300*300*300C | Q235B | 54米 |
| 16#槽钢 | Q235B | 60米 |
| 76*76角钢 | Q235B | 60米 |
| DN40*3.5 | Q235B | 120米 |
| 扁钢为40*3 | Q235B | 240米 |
| 扁钢100*4 | Q235B | 60米 |
| 镀锌钢格板G503/30/100. | 镀锌 | 18平 |

本项目所有的材料、机器具及辅材均有乙方承担。

5.二化产冷鼓1#2#3#初冷器水封及冷凝液喷洒管道更换，包含3台水封的制造安装、3台初冷器至水封、水封冷凝液排除管道、冷凝液总管的铺设、水封的基础、水封及冷凝液管道的保温。

| 1#2#3#初冷器水封及冷凝液喷洒管道更换备件材料明细表 |
| --- |
| 规格型号 | 材质 | 工程量 |
| 煤气水封DN1200*4500*10（附图纸） | Q235B | 3台 |
| 无缝钢管219*6 | Q235B | 37米 |
| 无缝钢管273*6 | Q235B | 57米 |
| 无缝钢管57*4.5 | Q235B | 32米 |
| 219*6弯头 | Q235B | 6个 |
| 273*6弯头 | Q235B | 17个 |
| 57*6弯头 | Q235B | 13个 |
| DN200 PN16 法兰 | Q235B | 15对 |
| DN250 PN16 法兰 | Q235B | 16对 |
| DN50 PN16 法兰 | Q235B | 9对 |
| Z41H-16 DN200 阀门 | 铸钢 | 6台 |
| Z41H-16 DN250 阀门 | 铸钢 | 3台 |

本项目所有的材料、机器具及辅材均有乙方承担。

6.三化产脱硫系统1#再生槽吸风环管整体更换，包含48接口及接口的短节进行更换，吸风环管采用不锈钢304，管径为325*5，环管的中心距为6.5米。1#2#3#再生槽照明及仪表穿线管、线路进行更换，照明及仪表穿线管采用DN25*3镀锌钢管。1#2#硫泡沫槽顶及槽顶栏杆、上下走梯及过桥进行更换，1#2#硫泡沫槽槽顶部采用Q235B*8mm钢板，立柱及栏杆均采用DN40*3.5钢管，上下走梯及过桥主梁要求为16#槽钢、过桥栏杆立柱、扶手为DN40*3.5,扁钢为40*3、踢脚线为100*4、过桥的平面采用镀锌钢格板G503/30/100。备注：该项目涉及的电缆（线）、灯具由甲方提供，其它所有的材料、备件，施工需要的机器具、辅材由乙方负责。

7.二化产冷鼓区域南线DN400循环氨水管道更换，从1#2#3#4#循环氨水泵横管支管处至气液分离器DN400阀门处。包含原旧循环氨水管道拆除，更换时对循环氨水管道上的管道及电缆进行临时性进行报复加固、保护、盲板的卡堵。

| 二化产冷鼓区域南线DN400循环氨水管道更换备件材料明细表 |
| --- |
| 规格型号 | 材质 | 工程量 |
| 无缝钢管426*8 | Q235B | 93米 |
| 426*8弯头 | Q235B | 11个 |
| DN400 PN16 法兰 | Q235B | 2对 |

8.其它零星项目：

8.1三化产硫铵五楼窗户拆除，待离心机及风机安装后，窗户进行回装（离心机及风机安装不在范围内）。

8.2二化产制酸系统100平板式换热器及150平板式换热器安装，包含土建及工艺管道配置（钢骨架聚乙烯管道）。

8.3二化产制酸系统1#2#锅炉给水泵基础凿除，待设备安装后混凝土浇筑及二次灌浆。

8.4三化产脱硫催化剂加药槽制作安装6立（304不锈钢）及工艺管道配置。

8.5废旧泵基础及水泥支架凿除共计8处。

8.63#4#焦炉干熄焦焦仓除尘冷却水DN80管道更换（包含材料）。

8.7二化产脱硫系统1#2#3#4#再生槽硫泡沫管道泄漏部位包焊处理（涉及特级作业）。

8.8二化产制酸系统1#2#微孔过滤器本体保温（保温+镀锌铁皮）。

8.9更换调度室门一个，卫生间维修。

8.10机空楼的机控规柜间部分静电地板恢复处理。

二．施工要求：

1.乙方对承担的项目必须熟知现场，对生产工艺及介质有一定的了解。

2.对本技术规格书中单个项目必须制定可靠的施工方案及安全措施，经宏兴宏翔能源有限责任公司相关部门审核签字方可进入现场施工作业。

3.管道的焊接焊肉饱满、光滑，含肉高度不低于5mm。

4.储槽的焊接采用双面焊接，其肉高度不低于6mm。

5.施工现场（场地）必须采用隔断进行有效的围挡。

6.拆卸下的废铁（管材、板材）切割成不大于1米 或1米件方。

7.本项目时包含设备本体法兰的盲板卡堵及项目实施后盲板的抽取，项目实施时临时管线的铺设工作。

三.甲乙双方的职责划分：

1.本项目乙方对承担的内容包含材料、备件、人工、辅材、吊装及运输车辆（除协议中明确由甲方提供的除外）等全部负责，甲方为乙方的施工具备安全作业条件。

2.甲方无偿为乙方的施工提供水、汽、风、电等能源介质并为乙方指定接点位置。

3.单个项目的接点时间必须按照规定内的时间节点要求完成，否则产生影响宏兴宏翔能源有限责任公司的生产任务、环保风险等一切后果由乙方承担。

4.项目施工所有产生的工业垃圾及建筑垃圾出冶金厂区送至专业垃圾处理地点进行处理。

5.项目内容及具体实施内容中所有的施工项目除甲方明确提供施工图外均无详细的设计图纸，乙方在投标前及在项目预算前必须熟悉项目内容及施工现场、及时委派技术人员到施工现场与甲方的技术人员进行技术交流、施工内容交流、查看现场、对工程量、预计产生的材料、备件量进行自行核定。

6.本协议中包含的施工内容均为宏兴宏翔能源有限责任公司的设备零星修复项目，协议中只对实施的施工总量进行了明确，但并未对实施过程中可能产生的不可确定的量进行考虑，所以乙方在做费用预算及签订合同前报价时对施工量、材料、备件及其施工过程不确定因素或变更等不确定因素，项目在施工过程中出现的异常或其它情况甲方不再签订补充合同、同时乙方必须保证项目施工按照甲方的要求完成施工。

甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司

授权代表（签字）