北京市泰盛嘉泽商贸有限公司

燃气报警系统采购技术要求

一、总体要求

1.本技术所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

2.投标人提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

3.投标人提供的设备必须是合格、全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

4.投标人提供货物的制造、材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发文的标准和技术规范。

5.投标人须对燃气报警系统产品的完整性、设计制造合理性、技术研发和设计制造质量承担全部责任。保证其达到正常使用要求、年限与指标。

6.投标人采购产品，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与招标人无关。

7.投标人须对供应产品的使用环境、工况条件、安装尺寸进行现场确认，保障供货产品完全满足甲方使用要求。如果到货后不能达到甲方使用需求，投标人无条件换货，并承担全部责任。

8.投标人须负责燃气报警系统接入甲方的强排风扇、燃气切断阀设备及现存的连接管线进行确认，保障供货产品完全满足甲方使用要求，同时投标人须对燃气报警系统设备进行安装，管线可利旧使用。如果到货后安装完毕不能达到接入甲方强排风扇、燃气切断阀及现存的连接管线利旧正常使用需求，投标人无条件换货，并承担全部责任。

二、系统设施供货范围

| 序号 | 物料编码 | 名称 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70282356 | 可燃气体监测报警系统 | 固定壁挂式 |
| 可燃气体监测报警系统设备数量 |
| 1 | 可燃气体监测报警器 | 1台 |
| 2 | 可燃气体监测探头 | 20个 |
| 基础参数 |
| 工作电压 | AC220V±15% | 容量 | ≧20点 |
| 信号传输距离 | ≤1500m （2.5mm2） | 报警方式 | 声光报警 |
| 显示方式 | 液晶显示 | 示值误差 | ±5%LEL |
| 报警误差 | ±5%LEL | 备用电源 | 12V DC /7Ah×2 |
| 使用环境 | 温度0℃～40℃ | 安装方式 | 壁挂式 |

四、附加说明相关技术参数

投标人设备必须是成套燃气报警系统设备，包括燃气报警控制器、燃气报警探头及配件，安装所涉及设备、配件及五金材料均为国标合格件，各类功能标识、导线、标线、标签均不得缺失、清楚一致，探头安装支架及易腐部位必须防腐刷漆处理，产品及配件均须符合安全规范要求的国标合格产品。

五、投标人提供资料

1.备件明细表；

2.出厂装箱单；

3.产品合格证；

4.产品说明书；

5.产品检验报告；

6.产品检定报告（2022年度）；

六、售后服务

1.投标人保证其所供设备及备件应是优质、全新、可靠的，设备选型符合正常、安全操作及长期使用的要求并应符合技术附件的所有技术规定。

2.投标人保证所提供的技术资料应完整、清晰、正确的交付以便满足技术协议设计、制造、操作和维修等的要求。

3.合同设备的质量保证期为壹年，开始时间是正常使用之日算起。厂家承诺但法律或生产厂家对质量保证期规定了更长期限的除外。

七、其他

1.以上招标项目设备内包含燃气报警系统及辅助材料、税费、运费、安装等所有费用，保证设备能够正常运转；

2.设备性能综合评价等功能考核期间，厂家如果不参与，以北京市泰盛嘉泽商贸有限公司人员考查评价为准。